| Дата составления: | 20.07.2022 г. |
| --- | --- |
| Заказчик: | Серане | 8(978)-555-31-93 |
| Объект строительства: | Одна этажный дом с размерами 6,25м х 8,985 м (56м2) + крыльцо 1,5м х 2м (3м2) |
| Общая площадь застройки | 59м2 |
| Количество, высота этажей: | 1 эт. (h = 2500мм) |

Расчет стоимости строительства

| № | Наименование этапа строительства | Стоимость: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент |
| Винтовые сваи обработанные антикоррозийным составом ХЕМПЕЛЬ (германия)ф108мм, толщина стенки 4мм, L= 2000 мм, ф300 мм, толщина металла лопасти 5 мм . Оголовок 250*250мм Работа по установке винтовых свай(закрутка винтовых свай спец.техникой), подрезка в уровень, бетонирование, гидроизоляция, доставка материалов и техники. |  |
| ИТОГО за фундамент: 17 шт на дом + крыльцо | 85 000 руб. |
| 2 | Сип панели Калевала, ПСБ 16Ф, весь состыковочный пиломатериал строганный калиброванный ( Гост) , естественной влажности, обработку производим огнебиозащитой |
| Нулевое перекрытие сип 174 мм Обвязка нулевого перекрытия : калиброванный брус 200х200х6000 мм Нулевое перекрытие: SIP -панель 174 мм (OSB-3 -12мм. ПСБ-С25-Ф 150 мм) Доска строганная калиброванная 50х150х6000мм Брус строганный калиброванный 100х150х6000мм Гидроизолирующая мастика Работы по гидроизоляции панелей- битумным праймером Работы по гидроизоляции Обвязочного бруса 200х200х6000м.- битумным праймером |
| Стены и перегородки первого этажа h = 2500мм SIP-панель 174 мм (OSB-3- 12 мм.ПСБ-С25-Ф 150мм.) внешние стены Каркас: доска строганная калиброванная (50х150х6000мм) меж. комнатные перегородки Доска строганная калиброванная 50х150х6000мм Брус строганный калиброванный 100х150х6000мм |
| Чердачное перекрытие балки. Доска строганная калиброванная 50х150х6000мм Утепление (минеральная вата 150мм в шахматном порядке) |
| Крыша страпильная. Подготовительный этап к монтажу металлочерепицы. Доска калиброванная 50х150х6000мм – стропила, мауэрлат ригельное усиление OSB-3- 12 мм – обшивка холодной части фронтонов Гидроизолирующая мембрана D Рейка 25х50х3000мм - контр обрешетка Доска калиброванная 25х100х6000мм-обрешетка |
| Расходный материал Крепеж, монтажная пена, огнебиозащита, гидроизоляция, пароизоляция, уголки, перфорация, анкерные болты, анодированные нержавеющие саморезы, ПСУЛ, вспомогательные приспособления |
| ИТОГО за домокомплект вместе с расходным материалом | 765 345 руб. |
| 3 | Доставка домокомплекта |
| Погрузка +доставка + разгрузка (всех материалов) |
| ИТОГО за доставку: | 40 000 руб. |
| 4 | Сборка домокомплекта |
| ИТОГО за сборку дома. Комплекта + крыльцо общей площадью 59 м2 | 118 000 руб. |
| 5 | Кровля ( металлочерепицы с выпуском 500 мм от уровня стен) – 120 м2 (квадратура взята по листам и всем комплектующем) |
| Кровля (металлочерепица толщина 0,5 мм, покрытие полиэстер, глянец.),цвет 8017, гидроизоляция, коньки, карнизные и ветровые планки ,кровельные саморезы с резиновой пресшайбой. Работа по кровле |
| ИТОГО за кровлю на дом 120м2 | 120 000 руб. |
| Пластиковые окна ПВХ профиль 60мм три стекла. Конструкций- 4шт. |  |
| Окно:1250мм х 1400мм (глухое-поворотно откидное + м.с)--------------------2шт. Окно:2100мм х 1400мм (глухое-поворотно откидное-глухое + м.с)----------1шт. Окно:625мм х 625мм (поворотно откидное + м.с)---------------------------------1шт. Подоконник, отлив + установка. | 50 000 руб. |
| Итоговая конечная сумма строительства дома + крыльцо 59м2 | 1 178 345 руб. |

- Строим без  предоплаты.
- Весь материал сертифицирован.                                
- Качество сборки гарантируем.

Срок строительства 20 дней.

Адрес; Республика Крым г. Симферополь. Ул Куйбышева 58/б, офис 22

Тел.: 8 (978) 503-62-41 ,   8(918) 509-59-91

Данное коммерческое предложение действительно 10 дней.

# Text boxes

Крым Сип Строй

Приложение №1

адрес: Республика Крым г. Симферополь. Ул Куйбышева 58/б, офис 22

Тел.: 8 (978) 503-62-41 ,   8(918) 509-59-91

http:// krymsipstroj.ru/